Application Note – Serial Control Port Interface (SCP)
Configuração LIU STM-1 Elétrico

# Introdução

A interface SCP (Serial Control Port) tem a finalidade de permitir o acesso aos registradores de status e configuração dos transceivers STM-1 (TDK78P2351).
O acesso é realizado através dos registradores SCP_STATUS, SCP_DATA, SCP_ADDR e SCP_CTRL.

# Funcionamento

Os processos de leitura e escrita são descritos pelos fluxogramas abaixo.

ESCRITA

Busy = 1?

s

Escreve SCP_DATA

Escreve
SCP_ADDR

Escreve
SCP_CTRL

Fim

LEITURA

Busy = 1?

s

Escreve
SCP_ADDR

Escreve
SCP_CTRL

Busy = 1?

s

Lê
SCP_DATA

Fim

Endereço	Dado	Observação
MASTER_CONTROL	0x01	Reset.
MASTER_CONTROL	0x18	Line rate 155Mbit/s Serial Interface / Ref clock = 155.52MHz
INTERRUPT_CONTROL	0x20	Desabilita interrupção.
IO_CONTROL	0x00	Desabilita canal redundante.
MODE_CONTROL	0x30	Slave timing. / Synchronous data mode.
SIGNAL_CONTROL	0x00	Desabilita loops.
ADVANCED_TX_CONTROL_1	0x00	Desabilita equalizer.
ADVANCED_TX_CONTROL_0	0xA8	Desabilita amplitude boost.
MODE_CONTROL_2	0x80	Seleciona interface elétrica.

Datasheet completo da LIU disponível em \\Servidor\inbox_tech\tdk\78P2351 MAR_05.pdf.