Repositório de Lógica
Programável

Biblioteca de Interfaces Seriais
Para Projetos
de LP

(Documentação do Módulo serial_interface)

# Introdução

O módulo serial_interace do repositório de LP contém alguns blocos utilizados com freqüência nos projetos da Datacom para comunicação serial entre devices.

# CVS

Repositório:	LP-CORES
CVSROOT:	/home/cvsroot/LP-CORES
Módulo:	serial_interaface

# Serial Control Port Interface (scp_interface)
Componente utilizado na comunicação serial com dispositivos externos para configuração e status.
Devices suportados:
- LIU STM-1 Intel (LXT6155)
- LIU STM-1 TDK (TDK78P2351)
 A descrição das portas está na Table 1 e o algoritmo para acessos ao SCP na Illustration 1.

Porta	Direção	Tipo	Descrição
rst	in	std_logic	Reset
clk	in	std_logic	Clock
clk2x_en	in	std_logic	Clock enable. Determina a velocidade da serial, clk2x_en é o dobro da taxa da serial.
ncs	out	std_logic	Chip-select device.
sclk	out	std_logic	Clock serial.
sdo	out	std_logic	Dado saída.
sdi	in	std_logic	Dado entrada.
transceiver	in	std_logic	Configura qual o tipo do device: / 0 – Intel. / 1 – TDK.
addr	in	std_logic_vector	Registrador do device a ser acessado.
wr_data	in	std_logic_vector	Dado para escrita no device externo.
rd_data	out	std_logic_vector	Dado lido do device externo.
operation	in	std_logic	Define tipo de acesso: / 0 – Write. / 1 – Read.
req_tgl	in	std_logic	Solicita acesso ao device externo, é ativo por transição (toggle).
status	out	std_logic_vector	Status de acesso em andamento.

Table 1Descrição das portas do scp_interface.

Illustration 1: Descriação dos acessos ao SCP

# I2C Bus Master (i2c_bus_master)

Este componente pode ser utilizado como mestre de barramento I2C.
A descrição das portas e do generic estão na Table 2 e na Table 3, respectivamente.

Porta	Direção	Tipo	Descrição
rst	in	std_logic	Reset
clk	in	std_logic	Clock
clk4x_en	in	std_logic	Clock enable
wr_data	in	std_logic_vector	Dado para escrita dispositivo I2C.
rd_data	out	std_logic_vector	Dado lido dispositivo I2C.
slave_addr	in	std_logic_vector	Endereço do dispositivo I2C.
word_addr	in	std_logic	Endereço interno do dispositivo I2C.
operation	in	std_logic	Define tipo de acesso: / 0 – Escrita. / 1 – Leitura.
i2c_req	in	std_logic	Solicita acesso ao dispositivo I2C.
i2c_done	out	std_logic_vector	Indica final do acesso.
scl	out	std_logic_vector	Clock barramento I2C.
sda	inout	std_logic_vector	Dado barramento I2C.

Table 2Descrição das portas do i2c_bus_master

Generic	Tipo	Descrição
DEVICE_TYPE	std_logic_vector

Table 3Descrição dos generics do i2c_bus_master

# EEPROM Interface (e2prom_interface)

Este componente pode ser utilizado na interface com E2PROM 24C02.

O módulo de interface com a E2PROM é constituído por um buffer de leitura/escrita, ao qual o processador tem acesso, e um controlador de barramento I2C, que realiza leituras periódicas da EP2PROM e converte as escritas no buffer em operações I2C.

A verificação de escrita é feita automaticamente pelo FPGA, que ativa uma indicação de falha caso o valor lido não seja igual ao escrito.

A descrição das portas está na Table 4. O diagrama de blocos está representado na Illustration 2.

## Inicialização

Imediatamente após a programação do FPGA, o módulo E2PROM realiza um processo de inicialização, no qual a E2PROM é lida completamente e seu conteúdo é armazenado no buffer. Somente após essa inicialização é que se permite ao processador realizar acessos de leitura e escrita na E2PROM. O status da inicialização pode ser lido no registrador E2P_STATUS.

## Funcionamento

O acesso à E2PROM, sob o ponto de vista do processador, pode ser considerado como um acesso ao buffer de leitura/escrita. Uma escrita no buffer é automaticamente convertida pelo FPGA em uma operação I2C.

Após o processo de inicialização, o controlador I2C faz a leitura periódica da E2PROM e compara o valor lido com o conteúdo do buffer. Se o conteúdo do buffer for diferente do valor lido, então a E2PROM é atualizada.

Se o processador escrever um dado no buffer e tentar lê-lo em seguida, o valor lido será igual ao escrito, mas não há garantia de que a E2PROM já foi atualizada com o valor do buffer. Para os casos onde é necessária essa garantia, deve-se observar o bit BUFFER_VALID do registrador E2P_STATUS.

Após cada escrita na E2PROM, o FPGA realiza automaticamente uma leitura de verificação. Se a verificação falhar, uma nova tentativa de escrita é realizada. Após 5 tentativas de escritas frustradas consecutivas, é ativada a indicação de falha na E2PROM (E2P_FAIL), acessível através do registrador E2P_STATUS.

Porta	Direção	Tipo	Descrição
rst	in	std_logic	Reset
clk	in	std_logic	Clock / Obs: componente dimensionado para 38M, necessita de melhorias para se tornar genérico.
clk_en	in	std_logic	Clock enable / Importante: não implementado.
din	in	std_logic_vector	Dado de escrita da interface do microprocessador.
dout	out	std_logic_vector	Dado para leitura da interface do microprocessador.
a	in	std_logic_vector	Endereço da interface do microprocessador.
ncs	in	std_logic	Chip-select da interface do microprocessador.
nwr	in	std_logic	Enable de escrita da interface do microprocessador.
nrd	in	std_logic	Enable de leitura da interface do microprocessador.
e2p_sts	out	std_logic_vector	Status da E2PROM. / Significados dos bits: / 7..3 – Não utilizados (forçados para 0) / 2 – BUFFER_VALID / 1 – INIT_DONE / 0 – E2P_FAIL
scl	out	std_logic_vector	Clock barramento I2C.
sda	inout	std_logic_vector	Dado barramento I2C.

Table 4Descrição das portas do i2c_bus_master

Illustration 2: Diagrama de blocos do e2p_interface

INTERFACE
I2C

BUFFER
 (256 BYTES)
INTERFACE
PROCESSADOR

LÓGICA DE
CONTROLE

SDA
SCL

# Interface QMC (qmc_interface)
Este bloco destina-se a implementar uma interface serial TDM entre FPGAs e processadores PowerQUICC. Para operação adequada, o processador deve obedecer a temporização das figuras 6.1 e 6.2. No MPC8247, essa temporização é obtida configurando o registrador SI2MR conforme segue:

  - SI2MR[RFSDx] = 01
  - SI2MR[DSCx] = 0
  - SI2MR[CRTx] = 0
  - SI2MR[SLx] = 0
  - SI2MR[CEx] = 0
  - SI2MR[FEx] = 0
  - SI2MR[TFSDx] = 01

Figura 6.1: Temporização da interface TDM (transmissão do processador)

Figura 6.2: Temporização da interface TDM (recepção do processador)